別表第３(第４条、第７条関係)

補助対象ブロック塀の点検表（組積造用）

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| １ 高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１/１０以上ある | はい | いいえ |
| ３ 控壁 | 長さ４ｍ以下ごとに壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出した控壁がある、又は壁の厚さが必要厚さの１．５倍以上ある | はい | いいえ |
| ４ 基礎 | 基礎がある | はい | いいえ |
| ５ 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は有害なひび割れがある | いいえ | はい |
| ６ ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 評価 | ６項目のうち１つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です |

別表第４(第７条関係)

補助金対象確認表

| 確認項目 | 確認内容 | 対象 | 対象外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置確認 | 第４条第２号に規定する道路等に面したもの | はい | いいえ |
| 既存ブロック塀等 | 建築基準法の規定（補助対象ブロック塀の点検表の１から４までの基準）に適合する又は既存不適格であるもの | はい | いいえ |
| 新設する塀等 | 建築基準法第４２条第２項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する | はい | いいえ |